## Slide 1: Rámcová smernica o vode – integrácia cieľov ochrany vôd a prírody
Bratislava, PrirF UK, december 2015
RNDr. Elena Fatulová

## Slide 2: Obsah prezentácie
Rámcová smernica o vode – princípy,
ciele, procesy, programy
Integrácia cieľov Rámcovej smernice o
vode a smerníc o ochrane biodiverzity
Vodný plán Slovenska – ako sa napĺňajú ciele ochrany vôd a ochrany prírody

## Slide 3: Rámcová smernica o vode
Základný cieľ – ustanoviť rámec ochrany vôd, vodných, suchozemských ekosystémov a mokradí s cieľom zabezpečiť trvalo udržateľné využívanie vôd

## Slide 4: Vodná politika – integrovaná ochrana vodných zdrojov

## Slide 5: Rámcová smernica o vode - ciele
POVRCHOVÁ VODA
PODZEMNÁ VODA
dobrý chemický stav - 2015
CHRÁNENÉ ÚZEMIA
dobrý ekologický stav - 2015
dobrý chemický stav - 2015
zabrániť zhoršovaniu stavu vôd
dobrý kvantitatívny stav - 2015
zabrániť zhoršovaniu stavu vôd
útvary na odber pitnej vody
zraniteľné oblasti
Natura 2000
zabrániť zhoršovaniu stavu území

## Slide 6: Rámcová smernica o vode – chránené územia
Oblasti ustanovené pre odber vody pre ľudskú spotrebu podľa článku 7 RSV
Oblasti ustanovené pre ochranu hospodársky významných vodných druhov
Vody na kúpanie
Oblasti citlivé na živiny – zraniteľné oblasti (91/271/EHS)
Oblasti ustanovené pre ochranu stanovíšť alebo druhov, kde je udržiavanie alebo zlepšovanie stavu vody dôležitým faktorom pri ich ochrane, vrátane príslušných miest Natura 2000 ustanovených podľa smernice 92/43/EHS a smernice 79/409/EHS

## Slide 7: Plány manažmentu povodí – 6 ročný cyklus – 2009, 2015, 2021
vplyvy a dopady
+ register chránených území
bodové zdroje znečistenia
monitoring vyhodnotenie stavu vôd
ekologický stav povrch. vôd
plány manažmentu povodí
program opatrení na dosiahnutie dobrého stavu vôd a chránených území
plošné zdroje znečistenia
hydromorfologické zmeny
chemický stav vôd
kvantitatívny stav podz. vôd

## Slide 8: Hodnotenie stavu povrchových vôd - ekologický stav
Biologické prvky kvality
zloženie a zastúpenie vodnej flóry - phytoplanktón, makrofyty a fytobentos
Hydromorfologické prvky podporujúce biologické prvky
zloženie a zastúpenie fauny bentických bezstavovcov
zloženie, zastúpenie a veková štruktúra rybej fauny
spojenie s útvarmi podzemnej vody
priechodnosť riek
veľkosť a dynamika toku vody
morfologické požiadavky
premenlivosť hĺbky a šírky koryta rieky
štruktúra príbrežného pásma
hydrologický režim

## Slide 9: Hodnotenie stavu povrchových vôd - ekologický stav
Chemické a fyzikálno-chemické prvky podporujúce biologické prvky
Všeobecné
teplotné podmienky
kyslíkové pomery
soľnosť
acidobázický stav
živiny
Špecifické znečisťujúce látky - syntetické, nesyntetické

## Slide 10: Hodnotenie ekologického stavu – klasifikačný systém
5 tried ekologickej kvality povrchovej vody:
  veľmi dobrý stav
  dobrý stav – environmentálny cieľ
  priemerný stav
  zlý stav
  veľmi zlý stav

## Slide 11: Hodnotenie ekologického stavu – klasifikačný systém
Postup pri tvorbe klasifikačného systému | 
Krok 1 | zaradenie útvarov do kategórie – rieky, jazerá
Krok 2 | zaradenie útvarov podľa typov – typológia – systém A (ekoregión, nadmorská výška, veľkosť povodia, geologické zloženie); systém B – voliteľné
Krok 3 | určenie referenčných podmienok pre jednotlivé typy a prvky ekologickej kvality
Krok 4 | stanovenie pomeru ekologickej kvality
Krok 5 | klasifikačné schémy pre jednotlivé typy vodných útvarov – hraničné hodnoty pre triedy kvality
Krok 6 | medzinárodná interkalibrácia

## Slide 12: Výsledok procesu tvorby klasifikačného systému (Vodný plán Slovenska)
Kategorizácia – rieky, rieky so „zmenenou kategóriou“? – 23 vodných nádrží
Typológia:
  24 typov (vrátane „podtypov“?)
  14 typov „vodných útvarov so zmenenou kategóriou“?
Referenčné podmienky – nie sú zverejnené
Klasifikačné schémy pre hodnotenie ekologického stavu – príloha 12 nariadenia vlády č.269/2010 Z. z. – bude novelizované
Klasifikačné schémy pre hodnotenie ekologického potenciálu – neukončené?
Interkalibrácia - ukončená?

## Slide 13: Hodnotenie chemického stavu
Útvary povrchovej vody
environmentálne normy pre prioritné a ostatné
nebezpečné látky
Útvary podzemnej vody
normy pre prahové hodnoty a environmentálne
normy kvality pre podzemné vody
chemický stav útvarov povrchovej a podzemnej vody
dobrý zlý

## Slide 14: Hodnotenie kvantitatívneho stavu podzemných vôd - dobrý, zlý
Dobrý kvantitatívny stav podzemných vôd (PV):
Hladina PV v útvare PV je taká, že využiteľné zdroje podzemnej vody nie sú prekročené dlhodobým priemerným ročným odoberaným množstvom
Tomu zodpovedajúca hladina PV nepodlieha antropogénnym zmenám, ktoré by mali za následok:
  nedosiahnutie environmentálnych cieľov pre súvisiace povrchové vody a zhoršenie stavu týchto vôd,
  významné poškodenie suchozemských ekosystémov, ktoré priamo závisia na útvare podzemnej vody,
  zmeny prúdenia vyvolané odbermi neindikujú prienik znečisťujúcich látok

## Slide 15: Hodnotenie kvantitatívneho stavu

## Slide 16: Postup pri tvorbe programu opatrení
Register zdrojov znečistenia/poškodenia vôd, register chránených území
Zoznam významných zdrojov znečistenia/poškodenia a na vode závislých území Natura 2000
Monitoring útvarov v riziku nedosiahnutia dobrého stavu vôd a chránených území
Vyhodnotenie stavu vôd a chránených území – porovnanie výsledkov monitoringu s klasifikačnými schémami, normami
Stanovenie konkrétnych cieľov - rozdiel medzi aktuálnym stavom a dobrým stavom vôd a chránených území

## Slide 17: Integrácia cieľov ochrany vôd a ochrany biodiverzity
Rámcová smernica o vode | smernica 79/409/EHS smernica 92/43/EHS
Dosiahnuť dobrý stav vôd a chránených území | Obnoviť a udržať priaznivý stav biotopov a druhov
Register chránených území | Natura 2000 – územia závislé na vode
Vymedzenie vodných útvarov (nemusia byť identické hranicami chránených území) | Vymedzenie chránených území
Monitoring vodných útvarov a chránených území | Monitoring Natura 2000 (územia závislé na vode)
Hodnotenie stavu vôd (ekologický, chemický, kvantitatívny) - spolupráca | Hodnotenie stavu biotopov, druhov, vtáčích území

## Slide 18: Integrácia cieľov ochrany vôd a ochrany prírody
Environmentálne ciele pre vodné útvary a chránené územia | Kvalitatívne a kvantitatívne požiadavky území závislých na vode
Program opatrení na dosiahnutie dobrého stavu vôd a chránených území (redukcia organického, chemického znečistenia, odstránenie bariér, prepojenie s ramennými sústavami, projekty zelenej infraštruktúry) | Opatrenia na obnovu, udržanie priaznivého stavu biotopov, chránených druhov
Zabrániť zhoršeniu stavu vôd (ekologického, kvantitatívneho) pri nových projektoch okrem výnimiek - článok 4.7, 4.8, 4.9 RSV – test podľa metodického usmernenia EK č. 20 – výnimky z environmentálnych cieľov | Zabrániť narušeniu integrity území Natura 2000 - článok 6.3 a 6.4 (kompenzačné opatrenia) smernice o biotopoch – test podľa metodického usmernenia

## Slide 19: Integrácia cieľov ochrany vôd a ochrany prírody
Test pre výnimky podľa čl. 4.7 uskutočniť realizovateľné kroky na zmiernenie dopadu zdôvodnenie v pláne manažmentu povodí nadradený verejný záujem, prínos musí prevyšovať dopady najlepšia environmentálna voľba | Test pre kompenzačné opatrenia podľa čl. 4.6 nejestvujú alternatívne riešenia nadradený verejný záujem kompenzačnými opatreniami zabezpečiť súlad s požiadavkami ochrany území európskeho významu

## Slide 20: Integrácia cieľov ochrany vôd a ochrany prírody
Sucho – dopad na ekologický stav, kvantitatívny stav Opatrenia – zelená infraštruktúra | Dopad na biotopy, chránené druhy, vtáčie územia
Klimatická zmena – dopad na stav vôd, využiteľné zdroje vôd Adaptačné opatrenia | Dopad na stav území Natura 2000
Invanzívne druhy | Dopad na chránené druhy

## Slide 21: Vodný plán Slovenska
Počet vodných útvarov povrchovej vody | 1510
VÚ vo veľmi dobrom ekologickom stave | 55
VÚ v dobrom ekologickom stave | 795
VÚ v priemernom ekologickom stave | 525
VÚ v zlom ekologickom stave | 125
VÚ vo veľmi zlom stave | 10
Počet VÚ nedosahujúcich dobrý ekologický stav | 660
Počet VÚ nedosahujúcich dobrý chemický stav | 37
Počet VÚ – výnimky z ekologického stavu | 370
Počet VÚ – výnimky z chemického stavu | 33
Počet vodných útvarov podzemnej vody | 102
Počet VÚ v zlom chemickom stave | 11
Počet VÚ v dobrom kvantitatívnom stave | 3
Počet VÚ – výnimky z chemického stavu | 11
Počet VÚ – výnimky z kvantitatívneho stavu | 3

## Slide 22: Vodný plán Slovenska – neistoty
Chýba prepojenie medzi opatrením a vplyvom
Nekomplexná (nezverejnená) databáza bodových a plošných zdrojov znečistenia a hydromorfologických zmien
Identifikácia významných zdrojov znečistenia a poškodenia vôd
Nedostatočný monitoring vodných útvarov a chránených území
Absencia klasifikačných systémov pre hodnotenie ekologického stavu - nezverejnené, neukončené?
Vplyv – dopad – environmentálny cieľ - opatrenie

## Slide 23: Vodný plán Slovenska – neistoty, riziká
Nedostatočná integrácia s cieľmi pre chránené územia
Nedostatočná integrácia s plánmi manažmentu povodňového rizika
Nové infraštruktúrne projekty – VE Sereď, VE Ipeľ, VD nad Bratislavou, VD Slatinka, VN Tichý potok, 375 malých vodných elektrární, cca 600 vodných stavieb protipovodňovej ochrany
Pravdepodobný výsledný efekt – celkové zhoršenie stavu vôd, vodných a suchozemských ekosystémov!

## Slide 24: Rámcová smernica o vode – aktívna účasť verejnosti
Článok 14 Rámcovej smernice o vode – právo na:
Informácie použité pri tvorbe plánov manažmentu povodí (vrátane výsledkov monitoringu)
Pripomienkovanie plánovacích dokumentov – 6 mesiacov
Konzultácie s verejnosťou
Aktívna účasť verejnosti na vypracovaní plánov manažmentu povodí

## Slide 25: Ďakujem za pozornosť
Kontakt: elena.fatulova@gmail.com